## Slide 1: EPCB, generování výstupů
Bc. Tomáš Milerski
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.
Výuková sada – Návrhové systémy plošných spojů, DUM č. 10

## Slide 2
  obrazec spojů – bottom (spodní strana DPS);
– top (vrchní strana DPS);
  potisk, rozložení součástek – top;
– bottom;
  nepájivá maska – bottom;
– top;
  výstupní soubor pro výrobu filmové matrice pomocí fotoplotteru (formát Gerber, příp. rozšířený Gerber);
  výstupní soubor pro CNC vrtačku (formát Excellon);
  informační soubor s výsledky kontroly DRC;
  datové soubory pro zpracování jinými programy (3D zobrazení DPS, tepelné zatížení DPS apod.).
Dokument |  | Zrcadlení při tisku (Mirror) | Zapnuté hladiny
druh | strana DPS |  | 
Obrazec spojů | spodní | ano | 16, 17, 18, 20
 | vrchní | ne | 1, 17, 18, 20
Potisk, rozložení součástek | vrchní | ne | 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27
 | spodní | ano | 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28
Nepájivá maska | spodní | ano | 20, 30
 | vrchní | ne | 20, 29
Tabulka 03 – Tiskové výstupy
Generované výstupy, výběr hladin

## Slide 3
Výstupní soubory pro fotoplotter (fotokoordinátograf) a CNC vrtačku – generují se pomocí ikony CAM. Pro fotoplotter volíme většinou zařízení (Device) Gerber RS274X, pro CNC vrtačku volíme většinou zařízení Excellon.
Informační soubor s výsledky kontroly DRC – vytváří se pomocí ikony DRC. Ukládá se automaticky na místo, kde je uložen soubor s destičkou.
Ukázka generování základních tiskových výstupů z editoru plošných spojů:
Generované výstupy, video návody
Video 20 – PCB potisk
Video 19 – PCB obrazec spojů
Video 21 – PCB nepájivá maska

## Slide 4: Opakování
obrazec spojů;
  zapnuté hladiny – 16, 17, 18 a 20
potisk, rozložení součástek;
  zapnuté hladiny – 16, 17, 20, 21, 23, 25 a 27
nepájivá maska.
  zapnuté hladiny – 20 a 30
Generované výstupy v EPCB jsou:

## Slide 5: Použitá literatura
JURÁNEK, Antonín, HRABOVSKÝ, Miroslav. EAGLE pro začátečníky: uživatelská a referenční příručka. 2. vyd. Praha : BEN, 2007. 192s. ISBN 80-7300-213-2.
PLÍVA, Zdeněk. EAGLE prakticky: řešení problému při běžné práci. 1. vyd. BEN - technická literatura : Praha, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7300-227-5.
CadSoft Online: Home of the EAGLE Layout Editor [online]. 2007 [cit. 2012-10-26]. Dostupný z: http://www.cadsoft.de.
Eagle Online: České stránky editoru plošných spojů EAGLE [online]. 2003 [cit. 2012-10-26]. Dostupný z: http://www.eagle.cz.

## Slide 6
Děkuji za pozornost

## Slide 7
Video 19 – PCB obrazec spojů
Notes: Obr. 01 - Vzhled kontrolního panelu

## Slide 8
Video 20 – PCB potisk
Notes: Obr. 01 - Vzhled kontrolního panelu

## Slide 9
Video 21 – PCB nepájivá maska
Notes: Obr. 01 - Vzhled kontrolního panelu