## Slide 1: Často kladené otázky 1
Bc. Tomáš Milerski
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.
Výuková sada – Návrhové systémy plošných spojů, DUM č. 13

## Slide 2: Jak zvětšit průměr pájecí plošky?
Rozměry a tvar pájecí plošky Pad konkrétní součástky jsou definovány při tvorbě součástky v Editoru knihoven. Při použití knihovní součástky v Editoru plošných spojů je již nemůžeme měnit.
Postup zvětšení pájecích plošek pomocí prokovů:
po vytvoření motivů spojů (tj. hotové destičky s plošnými spoji) přejdeme do nejjemnějšího rastru;
Grid  Size  Finest
klikneme na ikonu Via (prokovený otvor) a nastavíme parametry prokovů, a to:
  průměr plošky … Change  Diameter;
  průměr otvoru … Change  Drill;
  tvar prokovů … Change  Shape.

## Slide 3
umístíme prokovy na požadovaná místa (tj. překryjeme jimi původní pájecí plošky), je výhodné zapnout si vrstvu vrtání (vrstva č. 44 – Drills).
Poznámka: Nejčastěji se používá pro ruční vrtání tvar plošky kulatý, průměr plošky se volí nejčastěji 2,5 mm (100 milů), průměr otvoru 0,4 mm (16 milů).
Jak zvětšit průměr pájecí plošky?
Video 23 – Zvětšení pájecích plošek

## Slide 4
Při vrtání otvorů do destičky s plošnými spoji musíme zajistit, aby otvory pro vývody součástek byly přesně ve středu pájecí plošky. Při nedodržení tohoto požadavku jsou spoje nevzhledné a při ručním vrtání otvorů na stojanové vrtačce může velice snadno dojít k situaci, že vrták utrhne měděnou fólii z pájecí plošky.
Po vyleptání plošného spoje budeme mít přesně ve středu pájecí plošky otvor v měděné fólii o průměru např. 0,4 mm. Ten nám při vrtání vystředí vrták.
Proč používat jednotný průměr otvorů pro vývody na klišé plošného spoje?
Obr. 46 – Ukázka správného nastavení velikosti otvorů pro pájecí plošky

## Slide 5
V případě, že nepoužijeme konektory, svorkovnice do plošných spojů (např. typu ARK) či plastové kabelové příchytky, můžeme kabel proti vytržení jednotlivých žil zajistit níže popsaným způsobem.
poblíž pájecích plošek vytvoříme dva prokovy;
z vodiče vytvoříme můstek, pod kterým podvlečeme zajišťovaný kabel;
můstek upravíme a připájíme na pájecí plošky prokovů.
Obr. 47 – Ukázka zajištění kabelu proti vytržení z desky pomocí můstku
Jak připojit kabel k destičce s plošnými spoji?

## Slide 6
Vlastní uchycení desky s plošnými spoji provádíme v rozích desky pomocí distančních sloupků, šroubů nebo matic, nejčastěji velikosti M3.
V okolí matice či hlavy šroubu musíme ponechat volný montážní prostor, kde se nesmí nacházet žádné součástky znemožňující použití šroubováku nebo klíče.
Např. pro šroub M3 je minimální průměr montážního prostoru 6 mm od osy šroubu, pro matici M3 to je 11 mm od osy matice.
Obr. 48 – Montážní otvor
Obr. 49 – Model konstrukce
Jak mechanicky upevnit destičku s plošnými spoji do konstrukce?

## Slide 7
Ke chlazení součástek můžeme využít oblast měděné fólie pod pouzdrem součástky (nejsou zde plošné vodiče), kterou vytvoříme pomocí polygonu. Můžeme použít i „rozlitou“ měď na celé desce.
Při větším ztrátovém výkonu je nutné použít chladič, který umístíme na desku a při nedostatku místa mimo desku. Vždy je nutno chladič se součástkou mechanicky upevnit k desce nebo konstrukci.
  POZOR!!!
  součástky citlivé na teplo (elektrolytické kondenzátory) neumísťujeme v blízkosti chladičů a součástek produkujících teplo;
  při použití monolitických stabilizátorů typu 78xx a 79xx umísťujeme keramické kondenzátory co nejblíže ke vstupním a výstupním vývodům stabilizátoru;
  vhodným vedením plošných spojů snižujeme plochy jednotlivých proudových smyček (omezujeme tím možnost vniku rušení z okolí);
  blokovací kondenzátory umísťujeme co nejblíže k příslušným integrovaným obvodům.
Jak řešit chlazení a napájení obvodu?

## Slide 8
Obr. 50 – Ukázka řešení chlazení monolitického stabilizátoru s využitím měděné fólie (vlevo pohled ze strany součástek, vpravo pohled na motiv plošného spoje)
Jak řešit chlazení a napájení obvodu?

## Slide 9
Šířku plošných spojů volíme s ohledem na dovolené oteplení spoje, tloušťku Cu fólie a velikost proudu protékajícího plošným spojem viz. tabulka 02.
V podmínkách kusové výroby jednoho vzorku fotochemickou cestou stanovíme minimální šířku plošného spoje 0,3 mm, v nutných případech na krátké vzdálenosti (do 5 mm) je 0,25 mm. Minimální izolační mezera mezi spoji je stanovena 0,4 mm.
Jaká je šířka plošných spojů a mezera mezi nimi?
Šířka spoje |  | Přípustný proud A při maximálním oteplení Cu fólie °C |  | 
mm | mil | 30°C | 50°C | 70°C
0,8 | 32 | 2,0 | 2,9 | 3,4
1,0 | 40 | 2,4 | 3,1 | 3,8
1,5 | 60 | 3,0 | 3,9 | 4,5
2,0 | 80 | 3,6 | 4,7 | 5,6
2,5 | 100 | 4,3 | 5,6 | 6,8
3,0 | 120 | 5,0 | 6,5 | 7,8
Tabulka 02 – Zatížitelnost plošných spojů tloušťky 35 m
Při dostatku místa na desce volíme spoje s větší šířkou. Toto je vhodné například u svorkovnic pro zajištění větší mechanické odolnosti.

## Slide 10: Použitá literatura
JURÁNEK, Antonín, HRABOVSKÝ, Miroslav. EAGLE pro začátečníky: uživatelská a referenční příručka. 2. vyd. Praha : BEN, 2007. 192s. ISBN 80-7300-213-2.
PLÍVA, Zdeněk. EAGLE prakticky: řešení problému při běžné práci. 1. vyd. BEN - technická literatura : Praha, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7300-227-5.
CadSoft Online: Home of the EAGLE Layout Editor [online]. 2007 [cit. 2012-10-26]. Dostupný z: http://www.cadsoft.de.
Eagle Online: České stránky editoru plošných spojů EAGLE [online]. 2003 [cit. 2012-10-26]. Dostupný z: http://www.eagle.cz.

## Slide 11
Děkuji za pozornost

## Slide 12
Video 23 – Zvětšení pájecích plošek
Notes: Obr. 01 - Vzhled kontrolního panelu