## Slide 1: Často kladené otázky 2
Bc. Tomáš Milerski
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.
Výuková sada – Návrhové systémy plošných spojů, DUM č. 14

## Slide 2
V případě, že musíme změnit šířku plošného spoje, kupříkladu při průchodu mezi vývody integrovaného obvodu, postupujeme níže uvedeným způsobem.
Postup změny šířky plošného spoje (1. možnost):
  v editoru plošných spojů načteme odpovídající destičku s plošnými spoji;
  klikneme na ikonu Route (ruční propojování), vedeme spoj v hladině 16 (Bottom) s nastavenou šířkou plošného spoje Width (šířka);
  v místě, kde chceme změnit šířku plošného spoje, ukončíme vedení spoje klepnutím na levé tlačítko myši;
  v okně Width (šířka) změníme šířku plošného spoje a pokračujeme ve vedení spoje s novou šířkou mezi vývody integrovaného obvodu;
  segment spoje ukončíme klepnutím na levé tlačítko myši a zvolíme původní šířku spoje a pokračujeme v jeho vedení.
Jak vést plošný spoj mezi vývody integrovaného obvodu?

## Slide 3
Postup změny šířky plošného spoje (2. možnost):
v editoru plošných spojů máme načtenu odpovídající destičku s plošnými spoji;
příkazem Split (Rozdělení) rozdělíme plošný spoj na požadované segmenty;
pomocí příkazu Change  Width změníme šířku daného segmentu plošného spoje.
Jak vést plošný spoj mezi vývody integrovaného obvodu?
Video 24 – Změna šířky spoje (1. možnost)
Video 25 – Změna šířky spoje (2. možnost)

## Slide 4
Drátové propojky používáme nejčastěji v těch případech, kdy chceme elektrický obvod umístit na jednovrstvou desku s plošnými spoji a některé plošné spoje nelze realizovat pouze v jedné vrstvě, nebo by bylo výsledné klišé plošných spojů příliš složité.
Postup vytvoření drátových propojek:
  v editoru plošných spojů načteme příslušnou destičku s plošnými spoji;
  pomocí ikony Via (prokovený otvor) vložíme dva prokovy na místo začátku a konce drátové propojky;
  vložené prokovy spojíme čarou Wire v hladině 1 (Top), zároveň si můžeme nastavit šířku a styl čáry (propojky);
  propojky se snažíme umísťovat buď vodorovně nebo svisle.
POZOR!!!
V dokumentaci při popisu postupu montáže je důležité na umístění propojek upozornit a osadit je dříve.
Zejména to platí v případě, že propojky vedou pod součástkami a paticemi.
Jak řešit drátové propojky na destičce s plošnými spoji?
Video 26 – Vložení propojky

## Slide 5
Při vedení plošných spojů respektujeme tyto hlavní zásady:
plošné vodiče vedeme vodorovně a svisle;
zalomení spoje provádíme pod úhlem 45°;
z pájecí plošky vycházíme vždy svisle nebo vodorovně a až poté provádíme případné zalomení;
šikmé spoje jsou vždy pod úhlem 45° a mají co nejkratší délku;
z oválné pájecí plošky vycházíme plošným spojem z kratší strany.
Při vedení plošných spojů respektujeme tyto hlavní zásady:
minimální doporučená vzdálenost plošného spoje od hrany desky je 5 mm;
podle možností využíváme metodu „rozlití“ mědi – při leptání vzniká méně odpadů;
na desce se snažíme používat jednotnou šířku spojů (nejlépe podle některé z konstrukčních tříd přesnosti);
hustota plošných spojů na desce má být rovnoměrná;
respektujeme montážní otvory, spoje nevedeme v jejich přílišné blízkosti.
Jaká jsou základní pravidla pro vedení plošných vodičů na destičce?

## Slide 6
Postup vložení popisu na destičku:
v editoru plošných spojů načteme příslušnou destičku s plošnými spoji;
klikneme na ikonu Text a napíšeme text popisu desky, zároveň se přepneme do hladiny 16 (Bottom);
umístíme popis na požadované místo destičky;
jak si můžete všimnout, text popisu je zrcadlově obrácen, neboť se nachází na spodní straně desky.
Jak vytvoříme popis na destičce s plošnými spoji?
Video 27 – Popis desky bez rozlévaní mědi
Video 28 – Popis desky s rozlévanou mědi

## Slide 7
Jak si upravit knihovnu?
ve složce LIBRARIES si vytvoříme novou složku a tu pojmenujeme například moje_knihovny;
v této složce si vytvoříme „prázdnou knihovnu“, kterou uložíme například pod názvem moje_knihovna_01.lbr a otevřeme si jí;
nyní si stačí vybrat jakoukoliv součástku nebo prvek z libovolné knihovny, kterou chceme vložit do naší knihovny moje_knihovna_01.lbr a na donou součástku nebo prvek kliknou pravým tlačítkem myši → Copy To Library;
příslušná součástka nebo prvek se nám zkopíruje do naší knihovny;
tímto způsobem si můžeme do knihovny vložit všechny součástky a prvky, které nejčastěji používáme;
následně tyto součástky a prvky můžeme za určitých pravidel podle naších potřeb upravovat.

## Slide 8: Použitá literatura
JURÁNEK, Antonín, HRABOVSKÝ, Miroslav. EAGLE pro začátečníky: uživatelská a referenční příručka. 2. vyd. Praha : BEN, 2007. 192s. ISBN 80-7300-213-2.
PLÍVA, Zdeněk. EAGLE prakticky: řešení problému při běžné práci. 1. vyd. BEN - technická literatura : Praha, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7300-227-5.
CadSoft Online: Home of the EAGLE Layout Editor [online]. 2007 [cit. 2012-10-26]. Dostupný z: http://www.cadsoft.de.
Eagle Online: České stránky editoru plošných spojů EAGLE [online]. 2003 [cit. 2012-10-26]. Dostupný z: http://www.eagle.cz.

## Slide 9
Děkuji za pozornost

## Slide 10
Video 24 – Změna šířky spoje (1. možnost)
Notes: Obr. 01 - Vzhled kontrolního panelu

## Slide 11
Video 25 – Změna šířky spoje (2. možnost)
Notes: Obr. 01 - Vzhled kontrolního panelu

## Slide 12
Video 26 – Vložení propojky
Notes: Obr. 01 - Vzhled kontrolního panelu

## Slide 13
Video 27 – Popis desky bez rozlévaní mědi
Notes: Obr. 01 - Vzhled kontrolního panelu

## Slide 14
Video 28 – Popis desky s rozlévanou mědi
Notes: Obr. 01 - Vzhled kontrolního panelu